## Slide 1
Tiefengeothermische Wärmeversorgung für Industriestandorte in Südhessen – Herausforderungen und Chancen
Dr. Kristian Bär
Vulcan Energie Ressourcen GmbH
Geothermieforum Hessen
Wiesbaden, 13.09.2023

## Slide 2
Tiefengeothermie - Basics
Tiefengeothermie: >400 m
P: extrahierbare geothermische Leistung (W)
cp: Spezifische Wärmekapazität des Fluids (J/Kkg)
ρw: Dichte des Fluids (kg/m3)
Q: Produktions-, Förder- oder Fließrate (m3/s)
∆T: Temperaturdifferenz (K)
Pel: 11 MW
Pth: 106 MW
 ca. 930 GWh/a
Installierte Kapazitäten im Oberrheingraben
(5 Geothermieanlagen)
Soultz, Rittershoffen,
Bruchsal,
Insheim, Landau
19 Projekte in der Entwicklung
Extrahierbare thermische Leistung bzw. Energie aus Thermalwasser

## Slide 3
Beiträge der Tiefengeothermie zur Volkswirtschaft
Umwandlung thermischer Energie in elektrische Energie (10-15 %)
grundlastfähig
CO2-emissionsfrei
im Wesentlichen wetterunabhängig (i.e. effizienter bei niedriger Umgebungstemperatur)
Direkte Nutzung der thermischen Energie für Wärmeversorgung (>95 %)
  wirtschaftliche Vorteile für Gewerbebetriebe, Kostenreduzierung öffentlicher Gebäude
Potenzial für Fluid Mining
  Gewinnung kritischer Rohstoffe (insbes. Lithium u.a.)
Gebäudekühlung
  Reduzierung politischer/geostrategischer Rohstoff-Abhängigkeiten
  Unabhängigkeit von Weltmarktpreisschwankungen
  „Geld bleibt im Land“ (ca. 2% des BIP für Import fossiler Energieträger)
  CO2-emissionsfreie Wärmeversorgung
keine/wenig „Abfälle“ (vgl. Kohle, Kernkraft)
Notes: Über 50% der Primärenergie wird für Heizzwecke verwendet, in Privathaushalten auch bis zu 90%.

## Slide 4
01
Regionaler Wärmebedarf

## Slide 5
Regionaler WärmeBedarf
Das Rhein-Main Gebiet hat mit ca. 6 Mio. € EinwohnerInnen einen großen lokalen Wärmbedarf.
Bisher bestehen 4 große Wärmenetze (Gesamtlänge 294 km) mit einer Kapazität von 1055 MWth/430 MWel
Allein Frankfurt hatte bereits in 2010 einen Wärmebedarf von 11,7 TWh/a.
Dieser Wärmebedarf wird bislang zu über 85% aus fossilen Quellen gedeckt.
Wärmebedarfsdichte Frankfurt
(Quelle: Hotmaps, 2020)
Fernwärmenetz Frankfurt
(Quelle: Mainova AG 2020)

## Slide 6
Beispiel Wärmebedarf Mannheim
https://www.geothermie-hardt.de/
Hoher Bedarf an Wärme
  Fernwärmenetz versorgt >60% der Haushalte (160.000)
  GKM (Steinkohle) liefert Spitzenlast von ca. 1 GWth
  Jährliche Wärmeabgabe von ca. 2,2 bis 2,4 TWh
  In 2010 mit 6,5 Mio. t CO2
  Im Rahmen der Wärmetransformation prüft die MVV:
Vulcan und MVV haben einen bedingten Wärmeliefervertrag geschlossen
Ab 2025 soll über 20 Jahre Wärme geliefert werden
Wärmelieferung von 240 bis 350 GWh pro Jahr vereinbart
Im Vulcan Lizenzgebiet sollen mind. 3 Geothermiekraftwerke errichtet werden
Paradebeispiel für kommunale Wärmeplanung und Transformation

## Slide 7
02
Geologisch-Geothermische Grundlagen

## Slide 8
Forschungsbohrung am Rebstockbad hat erste signifikante Abweichungen belegt:
Top Rotliegend 300 m tiefer als prognostiziert
Basis Rotliegend in 1060 m Tiefe noch nicht erreicht.
Tiefenlage des Rotliegendreservoirs
Hessen 3D und Hessen 3D 2.0 liefern beste Prognose geothermischer Potenziale für Hessen
Top Rotliegend
Basis Rotliegend
Trebur GT1
Trebur GT1
Bär et al. (2014)

## Slide 9
Forschungsbohrung am Rebstockbad hat erste signifikante Abweichungen belegt:
Temperatur Top Rotliegend ca. 10°C wärmer als erwartet.
Mit >60°C im Bohrlochtiefsten ca. 15°C wärmer als prognostiziert.
Das Potenzial in Frankfurt scheint höher als erwartet.
Temperatur des RotliegendReservoirs
Nutzbare Temperaturen von 80°C bis über 180°C
Temperatur top Rotliegend
Temperatur Basis Rotliegend
[°C]
Trebur GT1
Trebur GT1
Bär et al. (2014)

## Slide 10
Oberkante Rotliegend
[°C]
Unter-
exploriert
Unter-
exploriert
3D Seismik ist wichtigste Grundlage für die Planung von Tiefengeothermie-projekten.
2D Seismik ist für regionalskalige Modelle ausreichend.
Bohrungen dienen der Tiefenkonvertierung der Seismik und sind wichtigste Grundlage zur Bestimmung der Eigenschaften der Reservoirgesteine.
Explorationsbedarf Rotliegend
Datenlage im Bereich hoher Wärmenachfrage zu gering
Bär et al. (2014)

## Slide 11
Eine Prognose standortbezogener geothermischer Potenziale mit der von Investoren gewünschten Sicherheit ist oft nicht möglich.
(Mittel)tiefe geothermische Projekte haben im Gegensatz zu Öl- und Gasprojekten zu geringe Gewinnmargen, um nichtfündige Bohrungen kompensieren zu können.
Die Ko-förderung von Lithium etc. kann die Gewinnmargen signifikant erhöhen – derzeit in Umsetzung.
Fündigkeitsversicherungen oder Staatliche Bürgschaften sind in Deutschland nicht verfügbar.
Die Potenziale der (mittel)tiefen Geothermie signifikant zur Wärmewende beizutragen, werden ohne intensive Startförderung oder Risikoabsicherung absehbar zu langsam genutzt werden.
Ein Explorationsprogramm des Bundes und ein Geothermieerschließungsgesetz sind nötig!
Bedeutung für die geothermische Erschließung
Tiefbohrung Trebur GT1

## Slide 12
03
Technische Rahmenbedingungen lokaler Projektbeispiele

## Slide 13: Beispiel Projektentwicklung – Opel/Stellantis Rüsselsheim
  Lizenzgebiet RIED bietet mehrere Störungszonen zur geothermischen Wärmegewinnung
  Hohe Fernwärmeleitungskosten machen weit entfernte Potenzialgebiete unwirtschaftlich
    Dies ist maßgeblich für die Investitionsentscheidung!
Nutzung bestehender Explorationsdaten und weiterer Untersuchungsbedarf
verändert nach Reinecker et al. (2017)
Trebur GT1
‚Groß-Gerau‘
‚Rüsselsheim‘
‚Trebur‘
‚Waller-
städten‘
‚Geinsheim‘
‚Nauheim‘
Königstädten 3
‚Königstädten‘

## Slide 14
Abschätzung der Geothermischen Potenziale
* Prognoseunsicherheit Fließrate: Faktor 10.
* Prognoseunsicherheit Produktionspotenzial: Faktor 5.
* Prognoseunsicherheit Kosten: 25%.
Prognostizierte Produktionsfließrate [l/s] | 39,8 | 34,8 | 60 | 49,3 | 48,8 | 60
Injektionsfließrate [l/s] Ohne Sidetrack | 19,1 | 18,6 | 37,7 | 30,6 | 32,6 | 32,4
Prognostizierte Stromproduktion [MWe] Mit multilateraler Bohrlochkomplettierung | 1,9 | 1,2 | 2,2 | 1,1 | 0,8 | 1,9
Prognostizierte Wärmeproduktion [MWth] Mit multilateraler Bohrlochkomplettierung | 17 | 12 | 20,7 | 12,3 | 10,2 | 18,5
Anzahl möglicher Dubletten je Zielgebiet | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
 | Trebur | Nauheim | Geinsheim | Wallerstädten | Groß-Gerau | Rüsselsheim
 | mean | mean | mean | mean | mean | mean
Am Beispiel der Potenzialgebiete 3D Seismik Groß-Gerau

## Slide 15
Lastkurven, saisonale Schwankungen und Ausgleich durch Speicherlösungen
Wärmebedarf

## Slide 16
Wärmebedarf vs. Geothermische Kapazität
Beispiel 1 geothermische Dublette (ca. 60 l/s), Standort Rüsselsheim
Lastbedarfsermittlung wichtiger Schritt der Projektentwicklung
Grundlast vs. Saisonale Schwankungen
Prozesswärmebedarf oftmals auf zu hohem Temperaturniveau für Geothermie  HT-Wärmepumpen nötig
Alternativen sind die Stromproduktion oder die Nutzung von Kompressionskälte-maschinen für Kühlung
Spitzenlast Redundanzsystem
Überkapazitäten:
 Stromproduktion oder
 Prozesswärmeabdeckung mit Wärmepumpe
Saisonale Wärmespeicherung
Anschluss weiterer Abnehmer
Kühlung
Heat demand coverage 80%
Annual Load Curve Heat
Sommerlast  Redundanzsystem
Wärmebedarf: 109 GWh/a  93 GWh/a Deckung
18,5 MWth Leistung: Wärmebereitstellung: 146 GWh/a  53 GWh/a Überkapazitäten
Stromerzeugungskapazität: 3,9 GWh/a

## Slide 17
Wärmebedarf: 109 GWh/a
Geothermische Kapazität:288 GWh/a
Stromerzeugungskapazität: 17.9 GWh/a
Lastbedarfsermittlung wichtiger Schritt der Projektentwicklung
Grundlast vs. Saisonale Schwankungen
Prozesswärmebedarf oftmals auf zu hohem Temperaturniveau für Geothermie  HT-Wärmepumpen nötig
Alternativen sind die Stromproduktion oder die Nutzung von Kompressionskälte-maschinen für Kühlung
Wärmebedarf vs. Geothermische Kapazität
Beispiel 2 geothermische Dubletten (ca. 110 l/s), Standort Geinsheim
Spitzenlast Redundanzsystem
Überkapazitäten:
 Stromproduktion oder
 Prozesswärmeabdeckung mit Wärmepumpe
Saisonale Wärmespeicherung
Anschluss weiterer Abnehmer
Kühlung
Wärmebedarfsabdeckung >95%
Sortierte Jahresdauerlinie
Sommerlast  Redundanzsystem

## Slide 18
Grundlegende Annahmen:
CAPEX: ca. 75 Mio. €
Komplettverkauf Wärmeproduktion
Förderung von 20 Mio. €
60 l/s Fließrate
IRR Ziel: 7,7%
WACC: 7%
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
Beispiel 1 Dublette, Standort Rüsselsheim
Wärmebedarf: 109 GWh/a  93 GWh/a Deckung
18,5 MWth Leistung: Wärmebereitstellung: 146 GWh/a  53 GWh/a Überkapazitäten
 NPV von ca. 60 Mio. €, IRR von ca. 20% bei Wärmepreis von 80 €/MWh inkl. FW-Leitungen

## Slide 19
04
Fördermöglichkeiten

## Slide 20
Förderung von Explorationsmaßnahmen (z.B. Bohrungen, 3D Seismik)
  Exploration als wesentlicher Schritt der Risikoreduzierung
  Hessische Förderprogramme für erneuerbare/innovative Energietechnologien (bis zu 40% Förderquote)
  Im Rahmen von Machbarkeitsstudien (EEW oder BEW-Förderung)
  Erhöhung der Wirtschaftlichkeit durch Nachnutzung.
Förderung der Erschließungsbohrungen
  Höchste Risikoinvestition in der geothermischen Projektentwicklung
  Hessische Förderprogramme für erneuerbare/innovative Energietechnologien (bis zu 40% Förderquote)
  Förderprogramm EEW für Prozesswärme, bis zu 15 Mio. €, max. 30-40% Förderquote.
Förderung der Wärmeinfrastruktur (Heizwerke und Wärmenetze)
  Wärmenetze und Fernwärmeleitung i.d.R. größter Investitionsposten
  Förderprogramm BEW für Kommunen, bis zu 50 Mio. €, max. 40% Förderquote.
  Schritt von der industriellen zur kommunalen Wärmeversorgung nötig.
Förderprogramme
von Bund und Land

## Slide 21
05
Genehmigungsrechtliche Fragestellungen

## Slide 22: Zielkonflikt Energieversorgung vs. Schutzgebiete?
        Es ist eine besonders sorgfältige Schutzgüterabwägung zwischen dem Klimaschutz und der Sicherheit der Energieversorgung auf der einen und dem Schutz der Trinkwasserressourcen auf der anderen Seite erforderlich.
        Die zuständigen Behörden müssen diese Abwägung vornehmen und können im begründeten Einzelfall auch Befreiungen von Verboten und Beschränkungen erteilen.
        „Die Klimaneutralität der Energieversorgung zu erhöhen und gleichzeitig die natürlichen Schutzgüter in bewährtem Maße zu schützen, ist nicht die Quadratur des Kreises.“
        „Die Schutzgüterabwägung fordert von allen Beteiligten – insbesondere vom Antragsteller und von der Behörde – ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und eine hohe Bereitschaft tragfähige Kompromisse zu suchen und zu finden.“
Genehmigungen für Exploration, Bohrung und Betrieb

## Slide 23
06
Fazit

## Slide 24
Geothermie- und Lithiumcluster
LEP
GEO
Bohrplatz
Weitere Vorhaben im Oberrheingraben
- Erlaubnisfelder in RLP, BW, HE
Bohrplatz
Bohrplatz
Bohrplatz
LiCl: E-Tanklaster / Zug
Gewerbegebiet
Bereitstellung von Wärme
Bereitstellung von Wärme
Bohrplätze (Bohrphase)
Pipeline-Systeme zwischen Bohrplätzen und zentraler Anlage
- Heißes Industriewasser (Energie)
- Thermalwasser (Lithium)
Geothermieheizkraftwerk (GEO)
- Bereitstellung von CO2-freier Wärme
- Produktion von CO2-freiem Strom
Wasser: E-Tanklaster / Zug
Lithiumgewinnungsanlage (LEP)
- Gewinnung von Lithiumchlorid
Lithiumaufbereitungsanlage (CLP)
- Umwandlung in Lithiumhydroxid
Bereitstellung von Wärme
Bereitstellung von Wärme und
Stromproduktion
Vorhaben Insheim-Landau
Bohrplätze (Produktionsphase)
- Wärmeauskopplung, ggfs. Bereitstellung von Wärme
- Redundanz für CO2-freie Wärme
Beispiel Vulcan Phase 1 – Landau-Insheim

## Slide 25
Tiefe Geothermie ist eine ökonomische Lösung für die kommunale und regionale Wärmewende
Dabei müssen Trinkwasser- und Naturschutz in Einklang mit der lokalen Gewinnung erneuerbarer Energie gebracht werden.
Geothermische Wärmeversorgung für Gewerbe- und Industrie können Vorreiter für kommunale Wärmeversorgungskonzepte und zukünftige regionale Wärmeverbünde sein.
Industrie, Projektentwickler, Kommunen, Genehmigungsbehörden und Politik müssen dies gemeinsam umsetzen und erste Projekte zu regionalen ‘Leuchttürmen’ der Wärmewende machen.
Die Forschungsbohrung Frankfurt ist dafür ein gutes Beispiel.
Es geht darum jetzt gemeinsam die Wärmewende in der benötigten Größenordnung voranzubringen!
Fazit
Tiefbohrung Trebur GT1

## Slide 26: Vielen Dank!
Ansprechpartner
Kristian Bär
kbaer@v-er.eu
M: 0171 6700248
Vulcan Energy Resources